Приложение № 1

Автоматизированные депозитные машины (АДМ) в количестве 5 единиц.

Технические характеристики АДМ

Автоматизированная депозитная машина (АДМ) должны пересчитывать и депонировать банкноты, безопасно хранить наличность, отслеживать операции по депонированию банкнот в режиме реального времени, зачислять внесенную наличность на банковский счет в режиме реального времени до инкассации:

- Пересчет смешанной пачки банкнот с одновременной проверкой на подлинность машиночитаемым признакам;

- Депонирование наличности в мешок с функцией самозапирания при извлечении;

- Безопасное хранение наличности во взломостойком сейфе;

- Печать данных по транзакции (количество внесенных банкнот, номинал, итоговая сумма внесенной наличности);

- Зачисление внесенной наличности на банковский счет в режиме реального времени до инкассации.

- Требования к АДМ:

ёмкость принимающего лотка банкнотоприёмника от 300 и выше банкнот с функцией возврата;

ёмкость лотка для отбракованных банкнот от 20 и выше банкнот;

скорость приёма банкнот банкнотоприёмника от 500 и выше банкнот/мин.;

количество мешков/кассет не менее 1+запасной;

ёмкость мешка/кассеты не менее 15.000 банкнот;

ёмкость промежуточного бункера (Escrow) от 10 и выше, с функцией возврата оператору;

мешки должны быть изготовлены из высокопрочного материала с водостойкой полиуретановой пропиткой и должны обеспечивать их сохранность при инкассации/доставке и не позволять осуществить их вскрытие без видимых следов нарушения целости, с функцией самозапирания при извлечении;

проверка подлинности по машиносчитаемым признакам, инфракрасная, магнитная, ултьрафиолетовая, оптическая, по размеру, по толщине;

валюта - узбекский сум;

устройство идентификации банкнот - считыватель или считыватель идентификаторов;

- Требование к печати и персонализации:

принтер термопечати, ширина ленты 80 мм.;

фискальный регистратор;

- Требования безопасности:

АДМ должна быть безопасной и соответствовать требованиям безопасности в течение всего срока её эксплуатации. Оборудование должно быть разработано и изготовлено таким образом, чтобы оно не являлось источником возникновения пожара в нормальных и аварийных условиях работы, иметь механический или программный замок сейфа для хранения банкнот. Сейфы – должны соответствовать 1-му классу устойчивости к взлому  (UL 291, CEN L, CEN 1, CEN III, CEN IV, а также другие виды защиты)

- Интерфейс для пользователя

ЖК-дисплей для выдачи сообщений о работе АДМ, панель управления;

закрытие АДМ по паролю, либо по ключу;

USB и Ethernet (опционально);

Форма расположения-подстольный или напольный.

- Операционая платформа и средства телекоммуникации:

Совместимость работы на программном уровне с операционными системами семейства Windows 32-bit и 64-bit и необходимыми драйверами. Средства телекоммуникации LAN, не менее 3G/GPRS, Wi-Fi.

- Требования к ПО:

ПО АДМ и его совместимость с банковской автоматизированной системой, с возможностью адаптации по требованию заказчика, функция отбраковки фальшивых купюр, параметры ветхости настраиваются на заводе изготовителе (опционально), все лицензии на программное обеспечение должны быть бессрочными;

- Эксплуатация АДМ:

При относительной влажности и электропитание (опционально) в зависимости от места использования.

Питание от электросети 220V (+10%; -15%), 50/60 Hz, с заземлением. При массовой концентрации пыли в воздухе, мг/м3, не менее 0,75.

Приложение № 2

Требования к коммерческим предложениям

1.	Представить коммерческие предложения с указанием цен одного АДМ и общую сумму оборудования.

2.	Предложения, оформленные в установленной форме, с сопроводительным письмом, представить в канцелярию Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, с надписью Департаменту рознычних операций, по адресу 100084, г. Ташкент, проспект Амира Темура, 101.

3.	Коммерческое предложение должно быть действительно в течение 60 календарных дней, начиная с даты подачи предложения.

4.	К коммерческому предложению должно прилагаться документальное доказательство о том, что Компания Поставщик имеет все необходимые полномочия производителя на поставки оборудования в страну покупателя (Авторизация производителя).

5.	Предложения и вся корреспонденция может быть представлена на узбекском или русском языке.

6.	Цены должны быть указаны в долларах США либо в национальной валюте Сум.

7.	Условия поставки – Продукция должна быть поставлена на условиях CIP - таможенный склад аэропорта г. Ташкент, DAP - таможенный склад или DDP - склад Национального банка в соответствии с Инкотермс-2010.

8.	Оплата по поставке оборудования будет осуществлено после окончания работ по пуско-наладки, в случае отсутствия претензии по качеству и количеству.